## Slide 1
上海航芯
SHANGHAI AISINOCHIP
基于RT-Thread在ACM32F403上实现OBD
Shanghai AisinoChip Electronics Technology Co.,Ltd.
www.aisinochip.com

## Slide 2
主要内容CONTENTS
OBD简介
ACM32F403简介
CAN模块简介
RT-Thread的CAN驱动适配
CAN驱动框架简介
CAN驱动适配
RT-Thread的ISO15765适配
ISO15765-2规范介绍
RT-Thread的ISO15765代码适配

## Slide 3
OBD简介
OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写，中文翻译为车载自动诊断系统。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标，一旦超标，会马上发出警示。当系统出现故障时，故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮，同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器，通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。
功能简介
 读取数据流
 查询故障码
 清除故障码
 ECU控制

## Slide 4
本次我们主要关注物理层、数据链路层、网络层及传输层
物理层和数据链路层中涉及的规范：
ISO11898-1：
ISO - ISO 11898-1:2015 - Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical signalling
ISO11898-2：
ISO - ISO 11898-2:2016 - Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 2: High-speed medium access unit
ISO11898部分的内容由MCU的CAN模块实现，我们只需要使用其驱动接口即可。
网络层和传输层涉及的协议有：
ISO15765-2：
ISO - ISO 15765-2:2016 - Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 2: Transport protocol and network layer services
ISO15765-4：
ISO 15765-4:2021 — Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems
OBD协议栈

## Slide 5
ARMv8-M, Cortex-M33指令集，180Mhz
支持DSP、FPU、MPU、CORDIC数学硬件加速
AES、CRC、TRNG、HASH等算法模块
最大支持512KB的eFlash和最大192KB的SRAM，eFlash擦写次数10万次，加密存储，带加速器可实现0-wait程序执行
工业控制、智能家居、物联网、汽车电子
ACM32F403概览

## Slide 6
ACM32F403RET7, LQFP64，512KB eFlash，192KB SRAM
提供了CMSIS-DAP方式下载、调试、USB虚拟串口打印功能
所有IO全部引出，包含晶振占用的IO口
ACM32F403 开发板

## Slide 7
支持CAN2.0A和CAN2.0B
支持125K到1M的波特率
64字节FIFO
支持热插拔
支持接收滤波
支持监听模式
记录仲裁失败后的bit位置
读写错误计数器
可编程的错误上限警告
支持CAN总线错误中断
支持自测模式
通过BOSCH CAN2.0测试
CAN介绍

## Slide 8
RT-Thread CAN驱动框架介绍

## Slide 9
ACM32-MCU (ACM32_MCU) (github.com)

## Slide 13
board.h中为CAN模块增加配置宏定义，包含IO、中断的配置
KConfig中为CAN模块增加配置开关，修改Sconscript增加HAL驱动支持
ACM32F403的bsp包中增加驱动文件并实现
重新生成工程编译测试，可以使用selftest模式进行
驱动适配的工作内容

## Slide 14
CAN驱动注册
CAN中断实现
CAN框架ops回调实现
ACM32F403的bsp包中增加驱动并实现

## Slide 15
定义CAN驱动对象结构体并为每个CAN模块定义一个对象
初始化好CAN驱动对象，包含设定好配置、设定过滤器等
注册对象到OS并把初始化函数导致到设备初始化表中
CAN驱动注册

## Slide 16
为中断向量表中的每个CAN中断入口定义好函数
所有的中断操作都放入到了can_isr处理中，使用参数区分当前是哪个模块的中断
有相应的中断产生时调用CAN框架的中断服务函数
CAN中断函数实现

## Slide 17
在board.h中有为CAN使用的IO和中断定义了一些宏定义，需要重写HAL_CAN_MspInit函数
CAN驱动对象定义及IO中断初始化

## Slide 18
RT-Thread的CAN框架是通过调用CAN对象的ops中回调来操作实际的CAN驱动，在can.h中可以找到ops的定义，分别指向驱动模块相应的操作
CAN驱动框架ops实现

## Slide 19
调用这个函数把CAN框架的配置转换成驱动HAL库识别的格式，调用驱动的初始化函数
主要配置是模式与波特率，由于这两个配置在control中也会使用，所以就定义成了内联函数
波特率的计算见代码中的公式
回调函数configure实现

## Slide 20
把CAN框架中的使用的命令码实现
RT_CAN_CMD_SET_BAUD
RT_CAN_CMD_SET_FILTER
RT_CAN_CMD_SET_MODE
RT_CAN_CMD_SET_PRIV
RT_CAN_CMD_SET_INT
RT_CAN_CMD_CLR_INT
RT_CAN_CMD_GET_STATUS
回调函数control实现

## Slide 21
把CAN框架的命令包转换成HAL驱动的命令包通过调用HAL的发送函数发送命令
回调函数sendmsg实现

## Slide 22
获取HAL驱动接收的命令包输入到CAN框架的命令包中
目前这个函数只在中断中调用
回调函数recvmsg实现

## Slide 23
网络层服务
给上层提供服务
传输层协议
提供收发大包数据的功能
上报传输完成/失败的功能
数据链路层用法
服务参数转CAN包
ISO15765-2协议介绍

## Slide 24
协议参数设定服务
N_ChangeParameter.request
N_ChangeParameter.confirm
通讯服务
N_USData.request
N_USData.indication
N_USData_FF.indication
N_USData.confirm
定义了给上层提供的服务项及各个服务项的参数格式
ISO15765-2 网络层

## Slide 25
单帧传输
多帧传输
PDU介绍
时序处理
错误处理
传输层功能

## Slide 28
N_As | 发送端传输一个CAN帧(任何N_PDU)的时间
N_Ar | 接收端传输一个CAN帧(任何N_PDU)的时间
N_Bs | 到接收到下一个流控帧N_PDU的时间
N_Br | 到传输下一个流控帧N_PDU的时间
N_Cs | 到传输下一个连续帧N_PDU的时间
N_Cr | 到接收下一个连续帧N_PDU的时间
相关时序参数的说明

## Slide 30
N_PDU映射
地址格式包含标准地址、扩展地址、混合地址，不同的地址格式需要不同数据长度的CAN帧对包含数据的地址信息进行打包
CAN帧数据长度编码
DLC固定为8，N_PDU比8短时，使用0xCC填充
DLC不固定，SF、FC和最后一个CF按实际优化
数据链路层使用

## Slide 31
使用了开源的实现https://github.com/devcoons/iso15765-canbus，暴露在外的接口如下：
初始化接口iso15765_init
请求发送接口iso15765_send
接收到CAN数据包入队接口iso15765_enqueue
消息处理接口iso15765_process
直接把源文件加入到RTT的工程中，使用方法参考readme.txt
定义处理对象并初始化
实现必备的回调
新线程中调用消息处理接口处理消息
接收到命令时放入到消息队列中
RT-Thread ISO15765适配

## Slide 32
实现一个函数导出的msh命令表，接收两种类型的参数，一种用于初始化；另一种用于获取外部输入的命令
按iso15765使用说明中实现相应逻辑，indication接口打印输出接收的数据
初始化时创建新线程，在新线程中调用处理接口，并把接收的数据包在线程中入队
接收到外部输入的命令时，调用iso15765_send接口发送命令
应用实例

## Slide 34
THANKS FOR WATCHING
Shanghai AisinoChip Electronics Technology Co.,Ltd.
欢迎关注：上海航芯
官方微信公众号
上海航芯QQ技术交流群
群号：624076641
产品资料下载和在线留言：
www.aisinochip.com